## Slide 1
“Programa de Trabajo para el Manejo de Cargas”
Red Proteger
Presenta:

## Slide 2
Depósito legal
Todos los derechos reservados
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
El derecho de propiedad de esta obra comprende para su autor la facultad exclusiva de disponer de ella, publicarla, traducirla, adaptarla o autorizar su traducción y reproducirla en cualquier forma, total o parcial, por medios electrónicos o mecánicos, incluyendo fotocopia, copia xerográfica, grabación magnetofónica y cualquier sistema de almacenamiento de información. Por consiguiente, ninguna persona física o jurídica está facultada para ejercitar los derechos precitados sin permiso escrito de RED PROTEGER.
Los infractores serán reprimidos con las penas del art. 172 y concordantes del Código Penal (arts. 2°, 9°, 10, 71, 72 de la ley 11.723).
 Copyright 2003 por RED PROTEGER. Derechos Reservados.

## Slide 3
"Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa, pues sin causa nada puede tener origen"
Platón

## Slide 4
I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N
Análisis del Peligro
Denominación del Genérica del Peligro: Manejo de Grandes Cargas
Daños esperado: Muerte o incapacidad grave
Motivo: Caida del objeto y/o movimiento imprevisto del mismo.
Causas: Rotura de eslingas o accesorios, uso inadecuado de eslingas, eslingas sobrecargadas o en mal estado, falta de capacitación, eslingado inadecuado, falta de mantenimiento, movimiento brusco de cargas, sobrecarga o mal uso de la grúa o puente grúa, etc.
Frecuencia de uso: muy alta, muchas veces por día.
Personal involucrado: todo o casi todo.

## Slide 5
Valoración del Riesgo
Consecuencia
Muy Grave: Muerte, incapacidad total permanente; ejemplo: caída de altura, contacto eléctrico.
Grave: Golpe en la cabeza, pérdidas de miembros y/o amputaciones, pérdida de conocimiento, quemaduras de 2do. y 3er. grado, intoxicaciones, choque con autoelevador, fracturas, aplastamientos.
Mediana: Esfuerzos excesivos (hernia, lumbalgia, etc.), golpes en rodillas, torcedura de tobillos, malas posiciones de trabajo.
Leve: tropiezo, irritaciones de piel y/o vista.

## Slide 6
Valoración del Riesgo
Frecuencia
Muy Alta: Actividad que se ejecuta o lugar que se accede varias veces en el turno de trabajo. Lugar de transito obligado. Puesto de trabajo permanente o semipermanente.
Alta: Actividad que se ejecuta o lugar que se accede al menos una vez por día.
Baja: Actividad que se ejecuta o lugar que se accede al menos una vez por semana.
Remota: Actividad que se ejecuta o lugar que se accede en forma esporádica.

## Slide 7
Matríz de Riesgo
Gravedad
Frecuencia
Muy Grave
Grave
Moderada
Leve
Muy Alta
Alta
Baja
Remota

## Slide 8
Valoración del Riesgo
Riesgo Muy Alto: Es un nivel de riesgo inaceptable para la empresa. Deben implementarse medidas de prevención, protección y control en forma inmediata. Se deberá trabajar para bajar en nivel de riesgo.
Riesgo Alto: La operación podrá continuar, pero bajo un control muy estricto por parte de la Jefatura y Supervisión. Se deberán implementar un programa de trabajo para administar el riesgo y bajar en nivel de riesgo.
Riesgo Moderado: Implementar un programa de control para mantener el nivel de riesgo o para bajarlo.
Riesgo Bajo: Implementar un programa de control para mantener el nivel de riesgo.

## Slide 9
P
R
O
G
R
A
M
A
Accesorios
Puente Grúa/Grúa

## Slide 10
Dentro de los accesorios incluimos: eslingas de cable de acero, eslingas de cadenas, eslingas de tela, cáncamos, etc.
Los pasos a dar son los siguientes:
Relevamiento, clasificación e inventariado de los elementos.
Standarización de elementos.
Plan de recambio de elementos críticos.
Plan de inspección periódico.
Capacitación de todo el personal.
Cartel en taller indicativo sobre tabla de carga.
Plan de auditoria de uso en taller.
Accesorios

## Slide 11
Relevamiento, clasificación e inventariado de los elementos
Los objetivos son: determinar el stock de elementos, estado de los mismos e incluirlos en el plan de inspección.
Elemento normal: puede seguir en uso
Elemento crítico: recambio programado
Elemento muy crítico: eliminar
1

## Slide 12
Standarización de elementos
Los objetivos son: unificar tipo y capacidad de los elementos de cargas.
Eliminación del estándar de compras, de la eslinga de cable de acero.
Uso en taller de eslingas de cadena y faja de 3.000 kg de carga directa.
Accesorios fuera de este estándar en depósito bajo control de uso y salida.
Redacción de norma interna con estándar para el área de compras.
2

## Slide 13
Eslinga de Cadena
Eslinga de Cable de Acero
Comparación en base a 3 Tn de carga
$ 235,59
Para dos metros de cadena
$ 192
Para dos metros de cable

## Slide 14
Plan de recambio de elementos críticos
INVENTARIO
Eslinga de Tela:
Eslingas de Acero:
Eslingas de Cadena:
Grilletes:
Garras:
Aparejos:
Los elementos normales serán incluidos en plan de inspección.
Los elementos críticos son para reemplazar en forma programa según posiblidades de la empresa.
Los elementos muy críticos fueron eliminados.
3

## Slide 15
Plan de inspección periódico
Los objetivos son: planificar el controlar en periódico de todos los elementos.
Inventario de todos los elementos con toda la info. de los mismo, fecha de compra, mantenimiento realizado, fechas de controles y resultados, etc.
Inspección interna o externa en caso de ser necesario.
Frecuencia mínima mensual y revisada conforme a resultados.
4

## Slide 16
Capacitación de todo el personal
Los objetivos son: instruir a todo el personal sobre el uso adecuado de los elementos.
Pólitica de la empresa en materia de eslingas.
Estándar usado para el taller.
Elementos no estándar.
Pautas para el eslingado.
Orden de los elementos.
Como saber cuando una eslinga o accesorio no está en condiciones de uso.
Como inspeccionar los elementos.
Que hacer en caso de encontrar elementos no adecuados.
5

## Slide 17
Cartel
Instalar en taller carteles con indicación clara de la capacidad de carga de las eslingas de 3 Tn en función de los ángulos de carga y la cantidad de eslingas.
6

## Slide 18
Plan de auditoria de uso en taller
Realización de recorrida de taller con jefe o supervsior para verificar e instruir sobre condiciones de uso.
Realización de informe y evaluación de la evolución de las condiciones de uso.
7
Los objetivos son: verificar condiciones de uso de los elementos y pautas dadas en la capacitación.

## Slide 19
Programa
13/10/03
Noviembre
Diciembre
Relevamiento, clasificación e inventariado de los elementos.
Standarización de elementos.
Plan de recambio de elementos críticos.
Plan de inspección periódico
Capacitación de todo el personal.
Cartel en taller indicativo sobre tabla de carga.
Plan de auditoria de uso en taller.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 20
Los pasos a dar son los siguientes:
Determinar puntos de control e inspección conforme a ley, y a pautas de buenas prácticas.
Plan de inspección periódico.
Capacitación de todo el personal.
Plan de auditoria de uso.
Puente Grúa/Grúa

## Slide 21
FIN

## Slide 22
4451251